## Slide 1: Amatöörraadio digiside
Sissejuhatus digitaalsete tööliikide kasutamiseks amatöör-raadiosides
Koostas:
Mart Rahno
ES2MA
Notes: <number>

## Slide 2: Sisukord
I. Erinevad digitaalsed tööliigid
II. Vajaminev seadmestik
III. Tarkvara
IV. Kokkuvõte ja demo

## Slide 3: II. Ülevaade erinevatest digiside tööliikidest
1. RTTY
2. BPSK
3. MFSK
4. Hellschreiber
5. Olivia
6. JT65, JT9
7. SSTV

## Slide 4: 1. RTTY (Radioteletype)
Plussid – Populaarne ja standardne tööliik, üsna hea „läbivusega“
Puudused – puudub võimalus saadetud teksti parandada, on palju populaarsust kaotanud PSK31-le
RTTY „vana hea“ teletaip. Saadetakse 2 tooni: näiteks 2125 Hz „mark“ (“1”) ja 2295 Hz „space“ (“0”) toon.
Riba laius – 170hz
Kiirus umbes 45 bps
RTTY jälg

## Slide 5: 2. BPSK
PSK31 (BPSK31) tähendab „(Binary) Phase Shift Keying“. 31 on kiirus aga ka ribalaius. Kasutusel on veel PSK63 ja PSK125. QPSK on veaparandusega versioon.
Ribalaius – 31, 63, 125 Hz
Plussid – Kõige populaarsem digitaalne tööliik lühilainel. Kitsas riba võimaldab paljudel jaamadel korraga ühes sagedusvahemikus töötada. Sobiv halva levi ja väikese võimsuse puhul.
Miinused – BPSK31 on aeglane tööliik. Võistlused ei ole nii populaarsed kui RTTY puhul.
PSK31 Jälg

## Slide 6: 3. MFSK
Plussid – Hea kaugside ja QRP tööliik. Väga immuunne müradele.
Miinused – Võimalikud sünkroniseerimisraskused tarkvaras. Puudub korralikum veaparandus.
MFSK on sarnane RTTY-ga aga kahe tooni asemel kasutatakse 16 kuni 32 tooni. Hakati kommertslikult kasutama juhtudel, kui RTTY signaal polnud enam vastuvõtav.
Ribalaius – 300 hz
Kõlab nagu hullumeelne klaverimäng ;)
MFSK jälg

## Slide 7: 4. Hellschreiber
Hellschreiber on teksti edastamine digitaalselt visuaalsel kujul. Vastuvõtul kuvatakse tekstist pilt, mitte dekodeeritud tekst. Populaarsein alaliik Feld Hell
Ribalaius –1 hz - 245 hz
Plussid – Teksti kujutis kuvatakse topelt ja vähendatakse sellega segamiste mõjusid. Kitsas riba. Huvitav tööliik.
Miinused – Mitte eriti kiire tööliik ja kasutajate aktiivsus väheneb järjest.
Näide vastuvõetud tekstist:
Hellschreiber jälg

## Slide 8: 5. Olivia
Olivia on teoreetiliselt MFSK aga kasutab 32 tooni laiemas ribas. Väga läbiv tööliik, vahel on vastuvõtt võimalik isegi siis, kui kõrvaga signaali kuulda pole
Ribalaius – 250 hz, 500 hz, or 1 Khz
Plussid – Suurepärane kaugside ja QRP tööliik. Kiirus on piisavalt aeglane käsitsi teksti sisestamiseks.
Miinused – Kasutajate hulk väheneb. Suure ribalaiuse tõttu tekitab pahameelt teistes sageduse kasutajates.
Olivia jälg

## Slide 9: 6. JT65, JT9
JT65A kasutab struktuurseid telegramme, Reed-Solomon (63,12) veakontrollikoode(ECC) ja 65-FSK modulatsiooni, 2.69 baud. Algselt EME sidedeks mõeldud. Temaga sarnane on eksperimentaalne JT9
Saatmine-vastuvõtmine toimub tsükliliselt. Tsükli pikkus on 1 min, millest 48 sekundit on saade ja 12 sekundit jääb dekodeerimiseks ja ettevalmistamiseks. Saadetakse vaid 13 tähemärki.
Ribalaius – JT65A 177 Hz, JT9 16 Hz
Plussid – Suurepärane kaugside ja QRP tööliik. Kogub populaarsust ja seega korrespondente jagub. JT9 oma kitsa ribaga võib konkureerida PSK31-ga
Miinused – Sidede pikk aeg, tagasihoidlik info hulk (võib ka pluss olla ), piiratud tarkvara valik.

## Slide 10: 7. SSTV
SSTV – Slow Scan television . Pilte edastatakse ridahaaval. Kasutab analoog sagedusmodulatsiooni, kus heleduse väärtus pildil vastab erinevale heli toonile. On palju alamliike, populaarseim ehk Martin M1
Ribalaius – kuni 3 kHz
Plussid – üsna populaarne tööliik, väheseid graafilise tulemusega tööliike.
Miinused – Suur ribalaius, tundlikkus müradele ja signaali-kõikumistele. Kuna etteantud sagedusala on kitsas, siis tihti segunevad kasutajate signaalid.
Näide SSTV-ga edastatud pildist

## Slide 11: II. Vajaminev seadmestik
Arvuti
Piisavalt protsessori jõudlust (eriti JT65 ja JT9 puhul), näiteks Intel Core 2 Duo 2.x GHz
Hea dünaamikaga helikaart
Serial port (COM) olemasolu või USB-Serial üleminek (soovitavalt FTDI või CP2102 chipset)

## Slide 12: II. Vajaminev seadmestik
2. Vaheliides
Uuematel transiiveritel vaid USB kaabel
Vajalikud sisendid-väljundid: Audio In, Audio Out, PTT. Soovitavalt ka FSK, CW, CAT
Üks serial port kõike ei võimalda
Eelistatud on liidesed, mis isoleerivad arvuti jaamast

## Slide 13: II. Vajaminev seadmestik
3. Raadiojaam
Stabiilne sagedus
Vastupidavus pikkadele saadetele
Lisaseadmete sisendid-väljundid (ACC)
USB port, CAT liides
Mikrofoni keelamine digimode puhul
FSK tugi RTTY jaoks
Jälgige ALC nivood!!!

## Slide 14: II. Vajaminev seadmestik
4. Varjestus ja maandus
Vältida maandusringe
Varjestatud heli- ja andmesidekaablid
Ferriitidega parasiitvoolude takistamine kaablivarjetes
Maandus ühes punktis
Korralik antenn, kust RF tagasi ei tule
Korralik „mitteurisev“ ja „mittemürisev“ toiteplokk

## Slide 15: III. Tarkvara
Paketid:
Hamradio deluxe v5.x (sisaldab DM780)
MixW
Fldigi
Eraldiseisvad:
MMTTY
MMSSTV
WSJT, WSJT-X, JT65-HF

## Slide 16: III. Tarkvara
Macrode tähtsus:
Füüsiliselt ei pruugi jõuda trükkida klaviatuuril piisavalt kiiresti
Paljude digisidede läbiviimisel on trükkimine kurnav
Sisestage macrodesse „viisakalt minimaalne“ vajalik sõnum
Macrod erinevateks sidestiilideks nagu pile-up, casual chat jne.

## Slide 17: III. Tarkvara
Ühendus logiprogrammidega:
Automaatne QSO andmete jõudmine logisse teeb elu lihtsamaks ja vähendab logist välja jäävate QSO-de hulka
Otse logiprogrammi tugi või vahe-programmi kaudu
Logriprogrammis digimode tööliik õigeks!

## Slide 18: VI Kokkuvõte
Mõned digimodede sagedused:
10m - 28.120 MHz, 28.076, 28.078, 28.080
12m - 24.917 MHz, 24.920MHz
15m - 21.070 MHz, 21.076, 21.078, 21.080
17m - 18.100 MHz, 18.102MHz
20m - 14.070, 14.076, 14.078, 14.080, 14.106
30m - 10.138 MHz, 10.140 MHz
40m - 7.040 MHz, 7.076MHz
80m - 3.583 MHz, 3.576 MHz

## Slide 19: VI Kokkuvõte
Mida head on digimodedes:
„Vaikne“ tööliik, ei aja peret üles
Tagasihoidlikumad nõudmised tehnikale
Erinevad tööliigid vastavalt levikule
Kuigi tundub masinlik, siis lihtsalt „599“ andmine on samamoodi ja elektronvõti on samavõrd „saatanast“
Võib arvata, et inimest pole enam vaja aga praktika näitab, et on küll